## Slide 1: Ingeniería de las Ondas I Infrasonidos y Ultrasonidos
Luis Miguel Vega Fidalgo
David Zorita Téllez

## Slide 2: Introducción
Infrasonidos y ultrasonidos son ondas sonoras de una frecuencia no apreciable por el oído humano.
    Infrasonidos: f < 20 Hz
    Ultrasonidos: f > 20 KHz
Algunas de estas vibraciones son oídas y generadas por otras especies animales.

## Slide 3: Infrasonidos

## Slide 4: Infrasonidos
Introducción
Generación de infrasonidos
  Silbatos
Detectores infrasónicos
Efectos fisiológicos
Aplicaciones de los infrasonidos

## Slide 5
Infrasonidos
Introducción
Generación de infrasonidos
  Silbatos
Detectores infrasónicos
Efectos fisiológicos
Aplicaciones de los infrasonidos

## Slide 6: Introducción
De forma general, definimos infrasonidos como las vibraciones con f < 30 Hz
Características de infrasonidos:
  Emisión en ondas esféricas
  Difíciles de concentrar
  Menor absorción que a altas a frecuencias
  Emisores difíciles de fabricar
  Distancias de alcance mayores debido a la menor absorción

## Slide 7
Infrasonidos
Introducción
Generación de infrasonidos
  Silbatos
Detectores infrasónicos
Efectos fisiológicos
Aplicaciones de los infrasonidos

## Slide 8: Generación de infrasonidos
Dificultad de fabricación:
  Ondas esféricas presión y velocidad desfasadas 90º que se eliminará a una distancia de λ
  Cuando desfase = 0, la onda está ya muy debilitada
Fuentes naturales: mar enfurecido, ciclones, volcanes
Fuentes artificiales: cámara de combustión (resonancia), cohetes, explosiones de bombas
  Onda sonora hasta los 100 km (audible) y a partir de los 200 (reflexión en la ozonosfera y suma de intensidades)

## Slide 9
Infrasonidos
Introducción
Generación de infrasonidos
  Silbatos
Detectores infrasónicos
Efectos fisiológicos
Aplicaciones de los infrasonidos

## Slide 10: Silbatos
El aire proveniente de la cavidad 1 se introduce por el canal superior A.
En la salida de A, el flujo de aire comprimido puede expandirse (cámara principal B es abierta y tiene menor presión): pueden ocurrir difracciones (apertura pequeña).
Las ondas expandidas se dirigen al otro lado de B y hacia
C (reflexiones hacia atrás).
El fuerte flujo principal de aire, que viene de A, pasa a
través de C y va hacia la cavidad 2 (sistema de
masa-resorte), que genera reflexiones hacia atrás.
Cuando esas reflexiones cruzan el hoyo C se generan
más refracciones en B.
La combinación de reflexiones, refracciones y expansiones
en ambas direcciones, con los dos hoyos circulares en un espacio
reducido generan un conjunto dinámico de ondas y presiones,
produciendo su sonido característico
Las dos cámaras resonadoras amplifican dos grupos de componentes frecuenciales.

## Slide 11: Silbatos
Análisis con un aerófono. Los picos con mayor amplitud se observan en 2 y 6 kHz pero también se aprecian componentes infrasónicas con cierta intensidad

## Slide 12
Infrasonidos
Introducción
Generación de infrasonidos
  Silbatos
Detectores infrasónicos
Efectos fisiológicos
Aplicaciones de los infrasonidos

## Slide 13: Detección infrasónica
Dispositivos basados en la variación de una capacidad o resistencia eléctrica
Micrófonos usuales inservibles (gran longitud de onda): se utilizan los electroacústicos
Sistema analógico:

## Slide 14
Infrasonidos
Introducción
Generación de infrasonidos
  Silbatos
Detectores infrasónicos
Efectos fisiológicos
Aplicaciones de los infrasonidos

## Slide 15: Efectos fisiológicos (I)
Casi desconocidos
Clasificación según la intensidad:
  I > 180 dB. Provocan desgarro de los alvéolos pulmonares e, incluso, la muerte.
  140 < I < 150 dB. Ej: lanzamiento de cohetes. Con un tiempo pequeño de exposición, efecto casi nulo en personas en buen estado físico.
  120 < I < 140 dB. Después de mucho tiempo de exposición aparecen perturbaciones fisiológicas y fatiga. Ejemplos: automovilista o aviador debido a sus vehículos.
  I < 120 dB. Desconocido. Una exposición de unos pocos minutos (unos 30 más o menos) no produce daño alguno.

## Slide 16: Efectos fisiológicos (II)

## Slide 17: Efectos fisiológicos (III)
Afecta principalmente al sistema nervioso: equilibrio
Respuesta del organismo depende:
  Los componentes que forman dicho estímulo.
  La combinación de estos dentro del estímulo.
  La constitución del organismo.
  La reacción o decisión del receptor.
Según el tiempo de exposición y la frecuencia:
  0,1 – 10 Hz: Deficiencias de movimiento.
  1 – 100 Hz: Dificultad de respiración y habla.
  4 – 100 Hz: Resonancias en el cuerpo.
  4 – 800 Hz: Pérdida de visión.
  2 – 1000 Hz: Bajo rendimiento en el trabajo.

## Slide 18: Efectos fisiológicos (IV)
Conclusiones
Frecuencias críticas:
  7 Hz: impide concentración
  12 Hz: malestar rápido
Ruido negro

## Slide 19
Infrasonidos
Introducción
Generación de infrasonidos
  Silbatos
Detectores infrasónicos
Efectos fisiológicos
Aplicaciones de los infrasonidos

## Slide 20: Aplicaciones
Principal: detección de objetos
  Ventaja: baja absorción en el medio
  Inconveniente: detección de objetos grandes (gran λ)
Comunicación en los elefantes a grandes distancias:
  Reproducción
  Búsqueda de alimentos
  Coordinar familias
Razón: distancia entre los oídos
Futuras aplicaciones:
  Detección de fenómenos naturales
  Falsas alarmas y medicina
Precisión en tpo y espacio

## Slide 21: Ultrasonidos

## Slide 22: Ultrasonidos
Introducción
Generadores ultrasónicos
Propagación de ultrasonidos
Sistemas de detección
Efectos de los ultrasonidos
Aplicaciones

## Slide 23: Ultrasonidos
Introducción
Generadores ultrasónicos
Propagación de ultrasonidos
Sistemas de detección
Efectos de los ultrasonidos
Aplicaciones

## Slide 24: Ultrasonidos. Introducción
Se considera ultrasonido toda onda sonora con frecuencia superior a los 20 KHz.
Longitudes de onda desde micras hasta centímetros.
Multitud de aplicaciones.

## Slide 25: Ultrasonidos
Introducción
Generadores ultrasónicos
Propagación de ultrasonidos
Sistemas de detección
Efectos de los ultrasonidos
Aplicaciones

## Slide 26: Generadores ultrasónicos
Esquema general del transductor:
  Elemento Secundario: Genera una señal fácil de conseguir (eléctrica, magnética, etc.).
  Elemento Primario: Transforma la señal del secundario en energía mecánica que hace vibrar el medio circundante y provoca la onda de presión a alta frecuencia (ultrasonido).

## Slide 27: Generadores ultrasónicos piezoeléctricos (I)
Efecto piezoeléctrico: Al aplicar energía mecánica a ciertos materiales (cuarzo, turmalina,…), se crean cargas eléctricas.
¿Es posible el efecto inverso? Sí: al aplicar un campo eléctrico, aparecen tracciones y compresiones  Generador ultrasónico.

## Slide 28: Generadores ultrasónicos piezoeléctricos (II)
Cristal de cuarzo (corte en X)
  Vibración longitudinal en bajas frecuencias (f < 100 KHz)
  Vibración transversal en altas frecuencias (f > 100 KHz)
  Las propiedades (potencia radiada, frecuencia de resonancia,…) dependen de la forma y el tamaño.
  Se suele usar la frecuencia de resonancia en la práctica.

## Slide 29: Otros generadores ultrasónicos eléctricos
Uso de dieléctricos con polarización permanente.
Ventaja: La onda ultrasónica generada no depende de las dimensiones y forma del material.

## Slide 30: Generadores ultrasónicos magnéticos
Materiales magnetoestrictivos (aleaciones de hierro, níquel,…): Al aplicar un campo magnético, se provocan esfuerzos mecánicos.
Menos usados que los eléctricos porque la potencia radiada es muy pequeña.

## Slide 31: Generadores ultrasónicos por impacto láser
Método novedoso y en desarrollo.
Cuando una luz intensa como un láser incide sobre un material, se produce un proceso termoelástico que hace variar el volumen del mismo y crea el ultrasonido.
No todos los materiales se comportan así: puede haber efecto ablativo.

## Slide 32: Ultrasonidos
Introducción
Generadores ultrasónicos
Propagación de ultrasonidos
Sistemas de detección
Efectos de los ultrasonidos
Aplicaciones

## Slide 33: Propagación de ultrasonidos
Los medios tienen impedancias acústicas, que condicionan la propagación de la onda.
Se consideran ondas planas.
Fenómenos ondulatorios típicos: Reflexión, Refracción y Difracción.
Cuidado en los cambios de medio: Reflexiones. Coeficiente de reflexión: r = (Z2 – Z1)/(Z2 + Z1)
Tipos fundamentales:
  Longitudinales
  Transversales
  Rayleigh o de superficie

## Slide 34: Propagación de ultrasonidos: Ondas longitudinales
También se llaman de dilatación.
El movimiento de partículas se produce en la dirección de propagación.
Hacen variar al volumen del medio según se propagan.

## Slide 35: Propagación de ultrasonidos: Ondas transversales
También se llaman de distorsión.
El movimiento de partículas se produce en la dirección perpendicular a la de propagación.
No provocan variación en el volumen del medio al propagarse.

## Slide 36: Propagación de ultrasonidos: Ondas Rayleigh o de superficie
Combinación de las anteriores.
Se transmiten por la superficie de un medio.
Las partículas se mueven elípticamente.
La atenuación es alta por debajo de la superficie.

## Slide 37: Ultrasonidos
Introducción
Generadores ultrasónicos
Propagación de ultrasonidos
Sistemas de detección
Efectos de los ultrasonidos
Aplicaciones

## Slide 38: Sistemas de detección (I)
Los más importantes son los que se basan en el efecto piezoeléctrico directo (ej: micrófonos).
  Ampliamente utilizados.
  Inconvenientes: Bajo ancho de banda y alta sensibilidad al ruido electromagnético.
Otros menos precisos:
  Detectores calorimétricos: Miden la onda en función del aumento de temperatura que provoque en un material (absorción y transformación en calor).

## Slide 39: Sistemas de detección (II)
  Detectores mecánicos: La onda ejerce una presión en un disco y provoca un movimiento del mismo.
Se están desarrollando transductores ópticos:
  Alto ancho de banda y baja sensibilidad al ruido.
  Funcionamiento complejo: Se toma una referencia y se analizan cambios de fase que se producen cuando el ultrasonido hace cambiar el tamaño de un material.
No olvidar el efecto de carga.

## Slide 40: Ultrasonidos
Introducción
Generadores ultrasónicos
Propagación de ultrasonidos
Sistemas de detección
Efectos de los ultrasonidos
Aplicaciones

## Slide 41: Efectos físicos de los ultrasonidos
Cavitación (el más importante): Si el ultrasonido tiene una amplitud elevada, las variaciones de presión pueden provocar que el material (líquido) pase a estado gaseoso. Se forman burbujas (cavidades), que tienden a colisionar entre sí y a liberar su energía.
Depende de la frecuencia, viscosidad, temperatura, etc.
Importancia en acústica submarina.

## Slide 42: Cavitación

## Slide 43: Efectos químicos de los ultrasonidos
La aplicación de ultrasonidos en determinadas reacciones químicas (orgánicas sobre todo) favorece las mismas.
Cuando se produce la cavitación, aparecen cargas iguales y opuestas en ambos lados de las cavidades  Fenómenos electrolíticos.

## Slide 44: Ultrasonidos
Introducción
Generadores ultrasónicos
Propagación de ultrasonidos
Sistemas de detección
Efectos de los ultrasonidos
Aplicaciones

## Slide 45: Aplicaciones: Guiado y sondeo (I)
Uso natural en algunos animales (murciélagos).
Funcionamiento: Se envían pulsos ultrasónicos, los cuales se reflejan en los objetos y se generan ecos. Éstos son procesados en tiempo y amplitud y, en base a esto, se da una decisión.

## Slide 46: Aplicaciones: Guiado y sondeo (II)
Hay multitud de aparatos más sofisticados que usan ultrasonidos para mediciones.
Algunos, por ejemplo, utilizan sistemas combinados de tonos y nivel, con el fin de aumentar el rango de distancias a detectar.

## Slide 47: Aplicaciones médicas (I)
Los ultrasonidos se pueden emplear en la Medicina desde dos puntos de vista:
  Diagnosis: como por ejemplo las ecografías.
  Terapia: como por ejemplo las litotricias.

## Slide 48: Aplicaciones médicas (II)
La clave para poder explorar el interior del organismo es similar a la utilizada para el guiado y sondeo: Emitir pulsos ultrasónicos y procesar los ecos.
Las ondas atravesarán medios con distintas impedancias acústicas y se reflejarán de manera diferente.
Los ecos llegan al receptor donde se amplifican y se muestran en un osciloscopio.

## Slide 49: Aplicaciones médicas (III)
Es necesario llegar a un compromiso:
  ↑ frecuencia  ↑ resolución pero ↑ absorción
  ↓ frecuencia  ↓ resolución pero ↓ absorción
  Se suelen utilizar ultrasonidos a 2,5 MHz.
La aplicación más importante en este sentido es la ecografía: se realiza un barrido por la zona a estudiar.
Métodos novedosos: Ecografías en color y técnicas Doppler (corazón, flujo sanguíneo).

## Slide 50: Aplicaciones médicas (IV)

## Slide 51: Aplicaciones médicas (V)
Algunas aplicaciones terapéuticas de los ultrasonidos:
  Litotricia: Destrucción de cálculos renales y vesiculares.
  Tratamiento de tendiditis musculares (disuelve las calcificaciones).
  Mejor absorción de medicamentos en las células.

## Slide 52: Otras aplicaciones de los ultrasonidos
Otras aplicaciones interesantes:
  Alimentación (en desarrollo): Se pueden destruir microorganismos en algunos alimentos, estudio de porcentajes de grasas en los alimentos, etc.
  Aplicaciones en la industria: Soldadura de plásticos. Se utiliza un aparato llamado sonotrodo que convierte ultrasonidos en energía calorífica de manera muy rápida.

## Slide 53: Para más información
Página web:
http://atenea.lpi.tel.uva.es/~io1

## Slide 54: Infrasonidos y Ultrasonidos
Gracias por
su atención